## Slide 1: 教員・インストラクター向け資料 ドローンプログラミングの準備

## Slide 2: 目次
用意するもの
TelloのIMUキャリブレーション(調整)
PCへのソフトウェアのインストール
  ソフトウェアのバージョン
  Scratchオフラインエディターのインストール
  Node.jsのインストール
  ScratchのTello機能拡張のダウンロードと日本語化
  バッチファイルの作成
飛行コースの作成

## Slide 3: 用意するもの

## Slide 4: 用意するもの: 1
Ryze Tech社ドローンTello
  https://www.ryzerobotics.com/jp/tello
  Wi-Fiの干渉により、わたしたちの研究室では3機程度まで同時に使用可能でした。
Telloフライトバッテリー
  https://store.dji.com/jp/product/tello-battery
  バッテリーはカタログ上で13分保ちます。必要に応じて追加で予備を用意します。
iOS 9.0以降かAndroid 4.4以降の端末
  対応機種 https://www.ryzerobotics.com/jp/tello/downloads
  上記のURLからTelloアプリをインストールしておきます。
  Telloのキャリブレーション(調整)をするために使います。最低1台必要です。

## Slide 5: 用意するもの: 2
ノートPC
  ドローンを飛ばすには広い空間が必要なので、持ち運べるノートPCがおすすめです。
  本資料ではWindowsで説明しますが、Macでも可能です。
  Scratchオフラインエディター、Node.js、ScratchのTello機能拡張をインストール(後述)。
カラーコーン
  飛行コースを作るために何個かあると望ましいです。
  1個300円程度から千数百円程度まで、ホームセンターや通信販売で購入できます。
広い空間
  無風で、高さが2階程度、広さが数m四方の空間が望ましいです。

## Slide 6: Telloの IMUキャリブレーション(調整)

## Slide 7: IMUキャリブレーション(調整)とは
Telloがまっすぐ飛ばないとき、IMUキャリブレーション(調整)を行う
IMU(慣性計測装置)とは、運動を司る3軸の角速度と加速度を検出するセンサー
TelloはIMUの情報を元に姿勢制御して飛行している

## Slide 8: Telloアプリのインストール
iOSやAndroid端末に、無料で配信されているTelloアプリをインストールする
URL
  https://www.ryzerobotics.com/jp/tello/downloads

## Slide 9: 端末とドローンの接続
ドローンの電源を入れる
iOSやAndorid端末のWi-FiをONにする
端末のWi-Fiで、ドローンの背面に書かれているSSIDに接続する
  SSIDは「TELLO-〇〇〇〇〇〇」といった形式

## Slide 10: Telloアプリの起動
iOSやAndroid端末でTelloアプリを起動し、設定アイコンをタップする
ここをタップ

## Slide 11: 詳細設定を開く
ここをタップ

## Slide 12: IMUステータスから キャリブレーションを開く
「キャリブレーション」をタップ

## Slide 13: アプリの指示に従う

## Slide 14: PCへの ソフトウェアのインストール

## Slide 15: ソフトウェアのバージョン
Scratch 2.0 オフラインエディター
ScratchのTello機能拡張2018年2月22日版
Node.js最新版

## Slide 16: Scratchオフラインエディターのインストール

## Slide 17: Scratchオフラインエディターのインストール方法
下記のURLからAdobe AIRとScratch 2.0オフラインエディターをインストールします
https://scratch.mit.edu/download/scratch2

## Slide 18: Adobe AIRとScratchオフラインエディターのインストール方法
まず、Adobe AIRをそれぞれのOSにあわせてダウンロードします

## Slide 19: Adobe AIRのダウンロード
Adobe AIRのダウンロードをダブルクリックすると以下のページになる
ここをクリックしてダウンロードする

## Slide 20: Adobe AIRのインストール
ダウンロードした「AdobeAIRInstaller.exe」をダブルクリックすると以下のインストーラーが起動する
「同意する」をクリックする

## Slide 21: Adobe AIRのインストール完了
「同意する」をクリックしてしばらく待つとインストール完了画面になる。
この画面がでたら
Adobe AIRのインストールは完了

## Slide 22: Scratchオフラインエディターのインストール
次にScratch オフラインエディターをOSに合わせてダウンロードします。
クリックすると「Scratch-461.exe」がダウンロードされるので、これを実行し、指示通りにインストールします。

## Slide 23: Node.jsのインストール

## Slide 24: Node.jsとは
Node.jsはJavaScriptのプログラムを実行するソフトウェア
ScratchとTelloを接続するためにNode.jsを使います

## Slide 25: Node.jsのダウンロード
https://nodejs.org/ja/
LTSと書かれている方を
選択してください

## Slide 26: Node.jsのインストール方法
「Next」をクリック

## Slide 27: Node.jsのインストール方法
☑をして
「Next」をクリック

## Slide 28: Node.jsのインストール方法
「Next」をクリック

## Slide 29: Node.jsのインストール方法
「Next」をクリック

## Slide 30: Node.jsのインストール方法
「Install」をクリック

## Slide 31: ScratchのTello機能拡張のダウンロードと日本語化

## Slide 32: ScratchのTello機能拡張のダウンロード
ScratchのTello機能拡張2018年2月22日版を以下からダウンロード
  https://dl-cdn.ryzerobotics.com/downloads/tello/20180222/Scratch.zip

## Slide 33: ダウンロードしたファイルの展開
ファイルがZIP形式なので解凍ソフトを使って展開する
解凍ソフトは「Lhaplus」がおすすめです
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/lhaplus/

## Slide 34: ダウンロードしたファイルの展開
「Scratch.zip」をデスクトップで解凍して、解凍後のフォルダ名は「Scratch」にしてください

## Slide 35: ダウンロードしたファイルの展開
「Tello.js」は、ScratchとTelloをつなぐNode.jsのプログラム。
「Tello.s2e」が、ScratchのTello機能拡張です。
「TelloChs.s2e」はその中国語版です。

## Slide 36: Tello.s2eファイルの日本語化
教材と一緒に配布している「TelloJp.s2e」ファイルを使っていただくか、「Tello.s2e」を「TelloJp.s2e」という名前でコピーして、以下のように書き換えます。

## Slide 37: バッチファイルの作成

## Slide 38: バッチファイルの作成
ドローンとパソコンを接続するにはコマンドプロンプトを操作する必要があります。
しかし、子どもがコマンドプロンプトを操作するのは難しいです。
そこで、ダブルクリックするだけで、中に書いてことを実行してくれるバッチファイルを作ります。

## Slide 39: バッチファイルの作成
＊前提条件としてデスクトップにScratchのTello機能拡張をダウンロードして、展開しているものとします
①メモ帳を開きその中に「ｃｄ Scratch」、「node tello.js」を書き込む

## Slide 40: バッチファイルの保存
名前を付けて保存します
  拡張子を「.txt」から「.bat」に変更する
  ファイルの名前を「tello.bat」にする
  デスクトップに保存する
以降は、バッチファイルをダブルクリックすると、ScratchとTelloを接続してくれます

## Slide 41: 飛行コースの作成

## Slide 42: カラーコーンの設置
カラーコーンを2つを、図の黄色い丸の位置に設置します
黒い四角は次のスライドのヘリポートのプリントアウトです
約1ｍ
約2ｍ

## Slide 43: カラーコーンの設置
会場のレイアウト例

## Slide 44: ヘリポートの作成
以下のような絵(次のスライド)をプリントアウトし、前のスライドの黒い四角の位置に設置します
ドローンが離着陸する位置がはっきりわかるようになり、子どもも楽しめます

## Slide 45
H

## Slide 46: ライセンスと商標
Scratchは、「クリエイティブコモンズ 表示-継承」ライセンスです。
  https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/jp/
この資料のライセンスもScratchに従い「クリエイティブコモンズ 表示-継承」ライセンスです。
TELLOはRyze Techの商標です。

## Slide 47: このスライドの作者
八戸工業大学工学部システム情報工学科
  平成30年度小久保温研究室所属
  佐藤利樹